## II. Техническая характеристика водоотведения

Система водоотведения:

Очистные сооружения завода эксплуатируются с 1977 года. Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных хозбытовых сточных вод осуществляется по выпуску № 1 в р.Шошму через биологические очистные сооружения. Стоки поступают в приемный котлован, откуда перекачиваются на очистные сооружения биологической чистки, а затем, по закрытому сточному коллектору сбрасываются в р.Шошму. На иловые площадки сбрасывается избыточный ил с отстойников и аэротенков.

Производственное водоотведение осуществляется по системе оборотной воды

Коллекторы

| Перечень коллекторов | Пропускн. пособн. в час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загрузки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем пропуска,тыс.м.3 | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В работе | В ремонте, резерве | Всего | гр.3 / гр. 5 | В работе | В ремонте | Всего | планируемый | использов. гр.10/гр.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 60 | 500 | 60 | 8760 | 0,06 | 30 | 3,6 | 492 | 525,6 | 1 |
| Итого | 60 | 500 | 60 | 8760 | 0,06 | 30 | 3,6 | 492 | 522,6 |  |

Примечание. Скорость течения жидкости в канализации принята в размере 0,3 м/с.

Пропускная способность рассчитана исходя из площади сечения канализации и скорости течения жидкости.

За итоговую пропускную способность канализации принимается пропускная способность внеплощадочной хозяйственно-фекальной канализации.

2. Насосные станции

| перечень насосов | Часовая произв. мощ-ность м3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз. | Годовая установленная мощность (тыс. м3) | Производ. тыс.м3 | коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра-боте | В ремонте | В откл. по ре-жиму работы | В ре- зер-ве | Все-го | гр.4 / гр.8 | Производств. мощность | Мощность в резерве | всего | Планируемый объем | Использования гр.15/ гр.10 | резерва |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-бо-те | В ре-мон-те | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| СМ 80-50 | 50 | 59 | 406 | 126 | 7383 | 845 | 8760 | 0,016 | 20,3 | 6,3 | 369,2 | 42,3 | 438,0 | 20,3 | 1 |  |
| СМ 80-50 | 50 | 59 | 406 | 126 | 7383 | 845 | 8760 | 0,016 | 20,3 | 6,3 | 369,2 | 42,3 | 438,0 | 20,3 | 1 |  |
| итог |  |  | 812 | 252 | 14766 | 1690 | 17520 |  | 40,6 | 12,6 | 738,4 | 84,6 | 876,0 | 40,6 |  |  |

Аэрофильтры и аэротенки

| Перечень аэрофильтров и аэротенков | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.12/ гр.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Гр3 / гр.6 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 8,4 | 1726 | 460 | 6574 | 8760 | 0,2 | 14 | 3,9 | 55,2 | 73,6 | 14 | 1 |
| Итого | 8,4 | 1726 | 460 | 6574 | 8760 | 0,2 | 14 | 3,9 | 55,2 | 73,6 | 14 | 1 |

Сводная производственная мощность канализации по звеньям (тыс.м3)

| Наименование сооружений | Установл. мощность | Фактический объем (предыдущий год) | Ожидаемый объем (отч. год) | Планируемый объем (регул. период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторы | 525,6 | 27,96 | 6,58 | 31,98 |
| Насосные станции | 1927,2 | 27,96 | 6,58 | 31,98 |
| Биологическая очистка: | 146,00 | 27,96 | 6,58 | 31,98 |
| б) аэротенки | 146,00 | 27,96 | 6,58 | 31,98 |
| в) вторич. отстойники |  |  |  |  |